## Slide 1
在SO(3)上使用Hopf纤维化生成均匀增量网格
通义智能PPT

## Slide 2
content
目录
01
引言与背景
02
SO(3)的性质与表示
03
方法论与理论基础
04
我们的方法
05
实验结果与应用
06
结论与未来方向

## Slide 3
引言与背景
01

## Slide 4
SO(3)的数学特性
01
SO(3)定义
SO(3)代表三维空间中的所有旋转，形成一个三维流形，嵌入在更高维的空间中，满足正交性和定向保持条件。
02
拓扑等价
SO(3)与实射影空间RP^3同胚，也可视为单位3球S^3上的点对点识别，保留距离和体积。
03
Haar测度
Haar测度是SO(3)上唯一不变的测度，对所有正交坐标变换保持不变，是SO(3)的内在属性。

## Slide 5
现有采样方法概述
随机序列生成
利用高斯分布或子群算法生成随机点，适用于SO(3)，但缺乏确定性均匀性保证。
Successive Orthogonal Images
基于Hopf坐标，生成具有网格结构的旋转序列，但非增量式，需预设样本数量。
Layered Sukharev Grid
提供SO(3)上的低分散序列，但网格区域体积差异大，影响均匀性。
HEALPix多分辨率网格
高效、增量地离散化2球面，用于天体物理等，启发SO(3)上的方法设计。

## Slide 6
SO(3)的性质与表示
02

## Slide 7
拓扑属性
SO(3)的拓扑等价
SO(3)与实射影空间RP³同胚，可视为S³上的点对点识别，形成双覆盖关系，体现了旋转群的复杂拓扑结构。
Haar测度的重要性
Haar测度是SO(3)上唯一不变测度，独立于其拓扑结构，保证了旋转操作下的体积和距离不变性。
纤维束结构
SO(3)可通过Hopf纤维化描述，由S²上的非交圆构成，每个圆对应S²上的一个点，展示了SO(3)的局部直积空间特性。

## Slide 8
坐标系统与参数化
正交矩阵表示
SO(3)元素定义为3×3正交矩阵，行列式为+1，保持空间向量长度和方向不变。
四元数表示
四元数提供高效数值稳定表示，利用单位四元数映射3D旋转，保持SO(3)拓扑结构和哈尔测度。
Hopf坐标表示
Hopf坐标独特描述SO(3)内在结构，基于S1纤维与S2球面，提供均匀分布自然工具。

## Slide 9
方法论与理论基础
03

## Slide 10
均匀性度量
偏差与分散
偏差和分散是衡量样本集均匀性的关键指标，偏差关注区域覆盖的均衡性，而分散则侧重于点间距离的最大值。
偏差定义
偏差通过比较样本点在任意子集中的分布与该子集的测度来量化样本集的均匀程度，揭示覆盖不足或过密的区域。
分散定义
分散测量样本集中任一点到最近样本点的距离最大值，直观反映样本点间的最远距离，确保空间无大空洞。

## Slide 11
序列生成要求
增量生成
序列应允许逐步添加样本，适应未知规模的任务需求。
最优分散减少
每次添加新样本时，应最小化最大距离，确保均匀覆盖。
显式邻域结构
每个样本应有明确的邻近关系，便于快速查询和操作。
低度量扭曲
邻近样本间的距离应反映真实几何，减少计算误差。

## Slide 12
我们的方法
04

## Slide 13
网格结构描述
Hopf坐标利用
通过Hopf坐标，将SO(3)分解为S1纤维与S2基空间的局部直积，便于构建均匀网格。
多分辨率网格
定义T1为S1上的多分辨率网格，T2为S2上的多分辨率网格，结合两者生成SO(3)上的网格序列。
等体积分区
选择HEALPix网格与普通网格，确保S1与S2上单元格边长相等，实现SO(3)的等体积分割。
网格区域投影
在Hopf坐标下，每个网格区域映射为立方体，保证了网格结构的明确性和均匀性。

## Slide 14
序列构造与分析
网格结构定义
利用Hopf坐标下的S1和S2子空间，定义多分辨率网格T1和T2。通过匹配S1和S2上的单元格边长，确保等体积分区，实现SO(3)上的均匀覆盖。
序列生成
基于选定的基序，递归构建序列，确保每个分辨率层级的点按最优顺序填充网格区域，实现低分散和低偏差特性。
性能分析
证明序列具有最小分散保证，提供等体积分区，并支持高效生成和邻域查询，满足运动规划等应用需求。

## Slide 15
实验结果与应用
05

## Slide 16
性能评估
均匀性比较
通过对比不同序列的均匀性，我们的方法在SO(3)上展现出更优的样本分布，具有更低的分散度和更小的偏差，证明了其在采样质量上的优势。
运动规划效率
应用于基本PRM规划器，新序列在解决旋转模型问题时，所需节点数较少，表明其在实际应用中能提高运动规划的效率和性能。
确定性保证
尽管在某些场景下确定性保证非必需，但在需要强分辨率保证的应用中，如验证问题，我们的方法提供了无额外成本的高性能选项。

## Slide 17
运动规划实例
01
旋转模型问题
我们考虑了配置空间为SO(3)的旋转模型，展示了新序列在解决实际运动规划问题中的效果。
02
PRM性能对比
基本PRM规划器使用不同序列时，节点生成数量的比较显示了我们方法的优越性。
03
具体案例分析
两个案例中，新序列分别减少了节点数至248和410，证明了其在运动规划中的高效性。
04
平均结果展示
通过50次试验的平均结果，证实了新序列在运动规划应用中的稳定性和优势。

## Slide 18
结论与未来方向
06

## Slide 19
工作总结
方法贡献
我们开发了一种确定性的增量网格序列，适用于SO(3)，具有高度均匀性，可高效生成，并将SO(3)表面分割成等体积区域。
应用验证
通过运动规划示例验证了序列的有效性和效率，证明其在需要确定性保证的应用中是可行的选择。
未来展望
探索优化基序列选择的标准，评估不同序列对运动规划解决方案收敛率的影响，以及扩展到更复杂的空间和问题。

## Slide 20
潜在研究领域
01
优化基序列选择
探索更优基序列选择标准，提升序列整体性能。
02
收敛率评估
量化不同序列对运动规划解决方案的收敛速度影响。
03
高维球面网格
开发适用于n>3的一般n维球面的均匀网格。
04
复杂流形采样
高效均匀采样闭链机器人及蛋白质环构象空间。

## Slide 21
THANKS
PPT内容由通义AI生成，访问tongyi.ai智能生成更多PPT